## Slide 1
Visualiseur Musical
LP MECSE
23/06/2023

## Slide 2
Planning du Projet
20 séances de 4H
3 revues de Sprint
Evolution du projet sous GitHub
Méthode Agile
Déroulement du Projet
Répartition du Projet
Partie Conception matérielle
Partie IHM
Partie Traitement Numérique du signal et Gestion des LED

## Slide 3
Partie Conception
Partie IHM
Partie Traitement Numérique et Gestion des LED
Module
Bluetooth
HC-05
Application sous Android Studio
Raspberry Pi Pico
Liaison UART
Liaison Bluetooth
Liaison prise jack
Envoi de la couleur des LEDs
Envoi de la musique
5 colonnes de 10 étages de plexiglass avec les LEDs
Support permettant de cacher le câblage entre la Raspberry Pi Pico
et les 5 colonnes de LEDs
Liaison SPI
Synoptique du Projet

## Slide 4
Conception du Visualiseur Musical
L=7,5 cm
l=6 cm
H=0,6 cm
Dimension des
plaques de plexiglas
Schéma 3D du Visualiseur Musical
5 colonnes
10 étages de plexiglas
Dimension de la partie
supérieur du support
L=45 cm
l=20 cm
H=2 cm

## Slide 5
Elaboration du Visualiseur Musical
Découpe laser des
plaques de plexiglass
Assemblage du support et des piles de plexiglass
Test visuel avec l’allumage
d’une colonne de LEDs

## Slide 6
IHM sous Android Studio
Décomposition en 3 fragments
Barre de navigation entre les fragments
Choix de la Musique
Bluetooth
Couleur des LEDs
Récupération des musiques du téléphone
Interface liste des musiques
Interface lecture du média
Interface de connexion avec le HC-05
Appairage avec le HC-05 (utilisation des sockets)
Fonction pour envoyer un message par Bluetooth
Interface du choix des couleurs et de l’intensité des LEDs pour chaque pile
Fonction comprenant le message qui sera envoyé par Bluetooth à la Raspberry Pi Pico

## Slide 7
Application Visualiseur Musical
Choix de la Musique
Bluetooth
Couleur des LEDs

## Slide 8
Pilotage des LEDs
Liaison SPI
Raspberry Pi Pico
Bandeau de LEDs
programmables
Initialisation de la communication SPI avec les LEDs (maître et esclave)
Fonction permettant de définir la couleur et l’intensité des LEDs par piles
Principe de fonctionnement de la trame SPI

## Slide 9
Liaison Bluetooth avec l’IHM
Raspberry Pi Pico
Module
Bluetooth HC-05
Initialisation du bus UART
Fonction pour lecture et écriture
UART
Module HC-05 toujours en écoute
Ecrit dans l’UART dès qu’il perçoit le message : PILE <R> <G> <B> <A> <numéro pile> de l’application android
Bluetooth

## Slide 10
Traitement numérique de la musique
Acquisition du signal sur 2000 échantillons
Réalisation de 5 filtres passe bande pour cibler les bandes de fréquences voulues
Comparaison de la valeur d’amplitude max pour déterminer la hauteur de la pile
Faire ce processus en boucle pendant la durée de la musique
Traitement numérique du signal audio

## Slide 11
Conclusion du Projet
Création du projet de A à Z
Travail en équipe dans une dynamique d’entreprise
Répartition équitable des tâches
Mise en situation professionnalisante avec la gestion du temps
Progression simultanée du groupe grâce à l’entraide

## Slide 12
Merci de votre écoute
Avez-vous des questions?